## Slide 1: KKY/ITE – Team Yellow
Martin Hamar, Radek Kaupe, Samuel Kokoška

## Slide 2: Práce rozdělena na tři části
Program čidla – Martin Hamar
Server – Samuel Kokoška
Fyzická část – Radek Kaupe

## Slide 3: Program čidla
Čas synchronizován s NTP serverem
Data posílána přes protokol MQTT s QoS 1 s plnou schopností znovupřipojení při výpadku internetu nebo brokera
Archivace neodeslaných dat do znovunavázání spojení

## Slide 4: Program čidla
V případě fatální chyby zašle chybovou zprávu
V případě shody dat s předchozím archivovaným měřením se pouze poznamená, že se má odeslat s dvěma timestampy

## Slide 5: Odeslání archivovaných dat

## Slide 6: Server - Subscriber
Validace přijatých JSON souborů a chybových „hlášek“
ukládání dat do dvou databázových tabulek
Kontrola duplicitnosti dat z důvodu použití QoS 1
Filtrace nesmyslných hodnot vlhkosti a osvětlení

## Slide 7: Server – Databáze, backend, frontend
Databáze implementována přes Postgres DB
Pythonovský backend realizován pomocí frameworku Tornado
Využití Chart.JS pro vytvoření grafů a WebSockets pro komunikaci v reálném čase
Celý server funguje na jednom stroji

## Slide 8: Fyzická realizace
Propojení NodeMCU desky (ESP8266) s teplotním čidlem (DS18B20), senzorem teploty a vlhkosti (DHT11), senzorem osvětlení (BH1750) a signální diodou v minimálně rozměrné krabičce
Upevnění zajištěno třením a přesností 3D tisku
Ochrana světelného čidla před znečištěním/poškozením

## Slide 9: Schéma v Autodesk Fusion

## Slide 10: Fotky hotové krabičky

## Slide 11: Děkujeme za pozornost Nyní je prostor na Vaše dotazy